## Slide 1
Расширенные функции фрезерной обработки
с использованием компонентов «ModuleWorks»
Расширенные функции
ModuleWorks

## Slide 2
Повышение безопасности управляющих программ и снижение риска производственных аварий
Повышение производительности обработки
Повышение качества поверхностей после обработки
Снижение затрат на инструмент
Снижение износа оборудования
Возможность обработки наиболее сложных деталей с криволинейными поверхностями
Возможность выполнения практически всех обрабатывающих операций на одном обрабатывающем центре с ЧПУ
Использование расширенных функций обеспечивает:
Расширенные функции
ModuleWorks
Расширенные функции фрезерной обработки
Современные обрабатывающие центры с ЧПУ
Повышение эффективности производства

## Slide 3
Основные расширения функциональных возможностей
Контроль столкновений компонентов инструмента с полуфабрикатом
Адаптивная выборка материала с равномерной нагрузкой
Расширенные функции
ModuleWorks
Обеспечение плавности для высокоскоростного фрезерования
Широкие возможности управления осью инструмента для 5-осевой обработки

## Slide 4
Контроль столкновений компонентов инструмента с полуфабрикатом позволяет выполнять безопасную обработку труднодоступных мест
Расширенные функции
ModuleWorks
Настройка запаса столкновений для каждого компонента
Учёт столкновений при построении послойных траекторий
Безопасный обход опасных зон с сохранением траектории
Удаление траектории в опасных местах
Изменение угла наклона фрезы при контроле столкновений в 5-осевой обработке

## Slide 5
Расширенные функции
ModuleWorks
Адаптивная 3-осевая выборка обеспечивает постоянный охват фрезы материалом на рабочем проходе, а переход между рабочими проходами осуществляется вихревыми движениями на ускоренной подаче
Данная стратегия позволяет производить выборку с большой глубиной резания и полноценно использовать всю режущую часть монолитных и «кукурузных» фрез, что даёт значительное повышение производительность обработки
Прогнозируемые и постоянные нагрузки на шпиндель и инструмент обеспечивают стабильное резание и, как следствие, снижение затрат на режущий инструмент и ремонты оборудования

## Slide 6
Расширенные функции
ModuleWorks
Обеспечение плавности траекторий движения фрезы позволяет осуществить высокоскоростное высокопроизводительное фрезерование с низкими нагрузками на инструмент
Скругления в углах
Удаление
«пеньков» в углах
Сглаживание
переходов в слое
Сглаживание
траектории
Петли при обходе внешних углов
Сглаживание переходов между слоями
Плавный заход в материал

## Slide 7
Расширенные функции
ModuleWorks
Широкие возможности управления наклоном фрезы позволяют использовать практически все известные стратегии 5-осевого непрерывного фрезерования при обработке деталей со сложными криволинейными поверхностями
Перпендикулярно поверхности
Наклон относительно направления движения
По изолиниям поверхности (U/V)
Изменение угла наклоны по движению
Задание ширины
бокового «веера»
Выравнивание оси на боковые стороны

## Slide 8
Расширенные функции
ModuleWorks
Управление наклоном фрезы
Перпендикулярно кривой
Перпендикулярно движению
В указанном направлении
По контрольным векторам
Задание относительного угла
Направление на ось

## Slide 9
Расширенные функции
ModuleWorks
Управление наклоном фрезы
Абсолютный угол к оси
Угол вокруг оси
От кривой
От точки
По ближайшей точке

## Slide 10
Расширенные функции
ModuleWorks
Специализированные функции – обработка моноколёс
Черновая выборка
Обработка ступицы
Обработка лопаток
Обработка
скруглений

## Slide 11
Расширенные функции
ModuleWorks
Рациональная ориентация фрезы в канале
Вывод фрезы по кривой
центра канала
Специализированные функции – обработка каналов и труб
Обработка канала
с двух сторон

## Slide 12
Расширенные функции фрезерной обработки
с использованием компонентов «ModuleWorks»
Разработка управляющих программ высокоскоростной и адаптивной обработки, контроль столкновений, гибкое управление наклоном фрезы
Расширенные функции
ModuleWorks